## Slide 1: Ausgewählte Kapitel Robotik ZwischenPräsentation der Praktischen Arbeit
WS 21/22 | Gruppe 4 | Schäfer, Lisa-Franziska / Kondratev, Semyon

## Slide 2
AKTUELLER STAND Aufgabenstellung
Modellbildung des UR10
  Darstellung der Armteile (step-Dateien)
  Abschätzung von Massen und Trägheiten
Darstellung einer Bewegungssequenz (PTP) aus Beispielvideo
Ausgabe von Drehmomentverläufen der Antriebe (inverse Dynamik)
Vergleichsrechung mit Newton-Euler-Verfahren in matlab

## Slide 3
Modellbildung des UR10
step und urdf-Datei
Download der step-Datei des UR10 (https://www.sg-automation.at/)
Konvertierung zu einzelnen step-Dateien der Armteile
  mittels SolidWorks und Simscape Multibody Link Plugin
  Zusätzlich Geometriedatei und XML-Datei

## Slide 4
Modellbildung des UR10
step und urdf-Datei
Download der step-Datei des UR10 (https://www.sg-automation.at/)
Konvertierung zu einzelnen step-Dateien der Armteile
  mittels SolidWorks und Simscape Multibody Link Plugin
  Zusätzlich Geometriedatei und XML-Datei
Download der urdf-Datei des UR10 (https://github.com/PositronicsLab)

## Slide 5
Modellbildung des UR10
step und urdf-Datei
Download der step-Datei des UR10 (https://www.sg-automation.at/)
Konvertierung zu einzelnen step-Dateien der Armteile
  mittels SolidWorks und Simscape Multibody Link Plugin
  Zusätzlich Geometriedatei und XML-Datei
Download der urdf-Datei des UR10 (https://github.com/PositronicsLab)
Importieren der urdf-Datei in Matlab
Einfügen der einzelnen step-Dateien (Armteile)
Massen und Trägheiten aus Geometriedatei entnommen

## Slide 6
Modellbildung des UR10
Integration eines Greifersystems und einer Roboter-Halterung
Konstruktion einer Roboter-Halterung als solider Block
  Anpassung des Base-Koordinatensystems

## Slide 7
Modellbildung des UR10
Integration eines Greifersystems und einer Roboter-Halterung
Konstruktion einer Roboter-Halterung als solider Block
  Anpassung des Base-Koordinatensystems
Download der step-Datei eines Greifers (https://www.traceparts.com)
Konstruktion des Greifersystems
  Werkzeug-Halterung als solider Block
  Einfügen der zwei seitlichen Greifer
  Zylinderstift als solider Block

## Slide 8
Modellbildung des UR10
Anpassung der Koordinatensysteme
Festlegung der Roboterkoordinatensysteme nach Denavit-Hartenberg-Konvention
Definition des TCP an Spitze eines Greifers

## Slide 9
Darstellung der Bewegungssequenz
Start Position Ziel Position

## Slide 10
Darstellung der Bewegungssequenz
Bewegung durch Ansteuerung der einzelnen Achsen mit „Polynominal Trajectory“-Block
Erzeugung von Trajektorien durch gegebene Weg- und Zeitpunkte

## Slide 11
Darstellung der Bewegungssequenz
Bewegung durch Ansteuerung der einzelnen Achsen mit „Polynominal Trajectory“-Block
Erzeugung von Trajektorien durch gegebene Weg- und Zeitpunkte
Hier: Vorgabe des Rotationswinkels über Zeit
„Simulink-PS-Converter“ zur Umwandlung des Signals in Rad

## Slide 12
Darstellung der Bewegungssequenz

## Slide 13: Ausgabe von Drehmomentverläufen der antriebe (inverse dynamik)
Unendlich große Drehmomenten
Sie könnten durch Bahn-Interpolation vermieden werden

## Slide 14: Vergleichrechnung mit newton-euler-verfahren im matlab
Absetzung der Winkelgeschwindigkeit
Online Berechnung
Verbesserungen:
Offline zu berechnen
Parametern wie Drehmatrizen aus einer DH-Tabelle ermitteln, sondern nicht aus dem Modell extrahieren

## Slide 15: Vergleichrechnung mit newton-euler-verfahren im matlab
Rot – Beschleunigung des ersten Gelenks
Grüne – Beschleunigung (z-Komponente)

## Slide 16
Demo